## Slide 1: 控制器程序说明
2019-07

## Slide 2
库依赖
libbitctrl
GeographicLib
Eigen3
静态库
纯头文件库

## Slide 3
运行时依赖
libbitctrl.dll
simpleConfig.txt
obstacles.txt
障碍物配置文件
（即地图信息）
（可为空）
配置文件
（必备）

## Slide 4
基本使用流程
设置相关目录（见目录设置）
初始化控制器（见初始化与终止）
while 运行中
  若需要，设置新任务（见任务设置）
  更新本车状态、更新邻居状态
  传入邻居通讯信息、人的信息等（见信息传递）
  调用控制器计算函数（见计算与状态）
  检查控制器状态（见计算与状态）
  读取控制器要发送的信息（见信息传递）
  将控制器的消息发给其他机器人
终止控制器运行（见初始化与终止）
其余见：其他

## Slide 5
目录设置
ControllerSetConfigDir
  设置配置文件simpleConfig.txt与obstacles.txt所在目录
ControllerSetLogDir
  设置要输出的log文件的所在目标

## Slide 6
初始化与终止
ControllerInit
  传入当前机器人的编号，内部控制器初始化，
  会读取配置文件simpleConfig.txt和obstacles.txt
  如配置文件读取失败会直接挂掉
GPSSetAnchor
  手动设置当前的GPS原点信息
  调用ControllerInit时，会从simpleConfig.txt中读出原点信息并覆盖现有设置，故手动设置时，需在ControllerInit后调用此函数
GPSGetAnchor
  读取当前的GPS原点信息
ControllerStop
  终止控制器运行，再次调用相关函数前需再次进行初始化

## Slide 7
任务设置
ControllerSetPath
  设置当前任务的路径信息
  对于任务A, B，需先调用此函数，再调用SetFunction
ControllerSetTargetPoint
  设置当前任务的目标点信息
  对于任务D，需先调用此函数，再调用SetFunction
ControllerSetFunction
  设置主任务与辅助任务，主任务唯一，辅助任务可叠加
  主任务包括：A. 单车轨迹跟踪，B. 编队轨迹跟踪，C. 跟随人，
  D. 原地转向目标
  辅助任务有：a. 人工遥控干预，b. 故障检测，c. 演示出现故障
  可以通过此函数取消当前主任务、辅助任务

## Slide 8
信息传递
ControllerSetObstacles
  设置临时检测到的障碍物信息，即obstacles.txt中未列出的障碍物
  不需要把其他车的位置传进来作为障碍，车车之间避碰会另行考虑
  每次调用都会覆盖上次调用传入的数据
  每次调用计算函数ControllerCompute都会清空传入的数据
ControllerSetHumanInput
  开启人为干预任务时，用此函数传入人的输入
ControllerSetHumanPosition
  开启跟随人任务时，用此函数传入当前人的位置
ControllerHandleMsg
  传入别的控制器发来的“控制器消息”
ControllerGetMsg
  读取控制器要发给别的车的“控制器消息”，确保buffer长度不小于80字节

## Slide 9
计算与状态
ControllerCompute
  传入当前时间、本车基本状态、邻居车基本状态
  计算得当前的控制量（线速度，角速度）
  注意：传入的位置都是局部坐标，坐标转换函数见“其他”
ControllerState
  0 正常
  1 正常, 但已到达目的地/完成预定任务, 可以停止当前任务
  2 其他错误, 需要立即终止运行
  3 检测出本机故障 ( 故障检测任务开启时 )
ControllerTaskProgress
  返回当前任务的完成进度
  0表示任务刚开始, 1表示任务已完成

## Slide 10
其他
ControllerPause
  暂停、继续当前控制器的运行
  控制器暂停后，调用计算函数等会返回0控制量
  继续后，可以继续完成当前任务
GPS2Local
  将GPS坐标转换为局部坐标
GPSDistance
  计算两GPS坐标间距离